WWW.SUBARY-TOMSK.RU

463-777, 463-888

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ SUBARU

ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| График технического обслуживания (Месяцев или километров, что наступит раньше) |
| --- |
|  | Месяцев | 1 | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |  |
|  | Х 1000 км | 1,6 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | Примечание |
| 1. | Моторное масло | 2.0 (FB), 2.5 (FB), 3.0 и 3.6 л |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | Другие | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2. | Масляный фильтр | 2.0 (FB), 2.5 (FB), 3.0 и 3.6 л |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | Другие | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 3. | Свечи зажигания* |  |  |  | 3** |  | 3** |  | 3** | 3 | 3** |  |
| 4. | Приводной ремень (ремни) для моделей 3,0 3,6 л замена каждые 160 000 км |  |  | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 5. | Ремень ГРМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 1) |
| 6. | Топливная магистраль |  |  |  | О |  | О |  | О |  | О |  |
| 7. | Топливный фильтр*** |  |  |  | О | 3**** | О |  | 3 |  | О |  |
| 8. | Воздушный фильтр |  |  | О | 3 | О | 3 | О | 3 | О | 3 | 2) |
| 9. | Система охлаждения |  |  |  | О |  | О |  | О |  | О |  |
| 10. | Охлаждающая жидкость SUBARU Super Coolant |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | Автомобили до 12МГ |
| 10.1 | Охлаждающая жидкость SUBARU Super Coolant | 1-я замена: 132 месяца (11 лет) / 220 000 км (137 500 миль) 2-я и последующие замены: 72 месяца (6 лет) / 120 000 км (75 000 миль) | Автомобили с 12МГ |
| 11. | Система сцепления |  |  |  | О |  | О |  | О |  | О |  |
| 12. | Масло МКПП |  |  |  | О |  | 3 |  | О |  | 3 |  |
| 13. | Масло АКПП |  |  |  | О |  | 3 |  | О |  | 3 | 3) |
| 14. | Жидкость CVT |  |  |  | О |  | О |  | О |  | О | 4) |
| 15. | Фильтр АКПП (внешний) |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 5) |
| 16. | Масло переднего и заднего дифференциалов |  |  |  | О |  | 3 |  | О |  | 3 |  |
| 17. | Тормозная магистраль |  |  |  | О |  | О |  | О |  | О |  |
| 18. | Тормозная жидкость |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 19. | Тормозные колодки и диски |  |  | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 20. | Стояночный тормоз |  |  |  | О |  | О |  | О |  | О |  |
| 21. | Подвеска |  |  | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 22. | Подшипники ступиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (О) |  |
| 23. | Пыльники и шарниры осей приводов колес |  |  | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 24. | Система рулевого управления |  |  |  | О |  | О |  | О |  | О |  |
| 25. | Фильтр кондиционера |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

3.Заменить.

О: Проверить, при необходимости заменить или отрегулировать по согласованию с клиентом.

(О): Рекомендуемое обслуживание для безопасной эксплуатации автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Периодическая проверка и замена цепи ГРМ на моделях 3,0 и 3,6 л не требуется.

2) Если автомобиль эксплуатируется в особо пыльных условиях, фильтрующий элемент воздушного фильтра следует заменять чаще.

3) Масло АКПП автомобилей SUBARU  Legacy 2004-2006МГ подлежит замене каждые 30 тыс. км/24 мес.

4) При эксплуатации при температурах ниже -30С, или в горной местности или с прицепом, или при движении по песку – замена жидкости каждые 45 000 км пробега.

5)Внешний фильтр ATF требуется менять при каждой замене масло АКПП.

* В тяжелых условиях эксплуатации необходимость замены свечей зажигания СПЕЦИАЛИСТЫ СЕРВИСА при проведении ТО.

** Для моделей Legacy 05МГ (2.0L и 2.5L); Impreza 05-07МГ (2.0L SOHC); Forester 05МГ (2.0L  NA).

*** Для моделей Impreza 01-09МГ, Forester 02-09МГ, Legacy/Outback 11МГ.

**** Для моделей Impreza 01-05МГ, Forester 02-05МГ.