| Бензин (B) Дизельное топливо (D) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение (B) (D) V V | 12 12 | 12 12 | 12 12 / 24 |
| Регулировка / степени обогрева Тепловой поток (B) (D) Вт Вт | большая 4300 4300 малая 1500 2400 | большая 5000 5000 малая 1500 2400 | большая 5000 5000 малая 1500 2400 |
| Количество попускаемой охл.жидк. л/ч | 900 ± 100 против 0,1 бар | 900 ± 100 против 0,1 бар | 900 ± 100 против 0,1 бар |
| Потребление электроэнергии Вт | 48 48 22 23 | 50 50 22 23 | 50 50 22 23 |
| Расход топлива (B) (D) л/ч л/ч | 0,60 0,53 0,20 0,27 | 0,69 0,62 0,20 0,27 | 0,69 0,62 0,20 0,27 |
| Габариты мм | 220 / 86 / 160 | 220 / 86 / 160 | 220 / 85 / 98 |
| Вес (B) (D) кг | 2,7 2,9 | 2,7 2,9 | 2,3 2,3 |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Высокий КПД Малошумный и экономичный Высокая мощность при компактных размерах Полностью электронное управление процессами Постоянный контроль работы Диагностическая система Не требует сложного техобслуживания Многоступенчатая система безопасности | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Двойная польза: прогрев салона и двигателя Распределение воздуха через штатную систему вентиляции Встроенный блок управления Встроенный водяной насос Встроенный топливный насос (дизель) Высокоточный метод отливки из высококачественной стали (высокая точность, надежность и длительный срок службы) Возможность вентиляции летом (опция) | ОСОБЕННОСТИ: Особокомпактная модель. Решение проблем при нехватке места для установки |