WWW.SUBARY-TOMSK.RU

463-777, 463-888

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ SUBARU  B9 TRIBECA с 2007 г.

- ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗОНА

До достижения пробега 120000 км (75000 миль) или до достижения срока эксплуатации в 96 месяцев, осмотры автомобиля в рамках периодического технического обслуживания должны проводиться в соответствии с приведенной ниже таблицей. Техническое обслуживание автомобиля после указанного выше пробега или периода времени должно проводиться путем повторения операций, предусмотренных в таблице для пробега в 120000 км (75000 миль) или периода эксплуатации в 96 месяцев.

| График технического обслуживания (Количество месяцев или километров (миль), в зависимости от того, что наступит раньше) |
| --- |
|  | Месяцы |  |  | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | Комментарии |
|  | Х 1000 км | 1,6 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |  |
|  | Х 1000 миль | 1 | 3 | 9 | 19 | 28 | 38 | 47 | 56 | 66 | 75 |  |
| 1 | Моторное масло |  | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |
| 2 | Фильтр моторного масла |  | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |
| 3 | Свечи зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |
| 4 | Клиновидный ремень |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |
| 5 | Топливная магистраль |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 6 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра |  |  | I | R | I | R | I | R | I | R | Примечание (1) |
| 7 | Система охлаждения |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 8 | Охлаждающая жидкость двигателя |  |  |  | R |  | R |  | R |  | R |  |
| 9 | Система сцепления |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 10 | АТF |  |  |  | I |  | R |  | I |  | R | Примечание (2) |
| 11 | Трансмиссионное масло переднего и заднего дифференциала |  |  |  | I |  | R |  | I |  | R |  |
| 12 | Тормозные магистрали |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 13 | Тормозная жидкость |  |  |  | R |  | R |  | R |  | R |  |
| 14 | Тормозные колодки и диски дисковых тормозов |  |  | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 15 | Стояночный тормоз |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 16 | Подвеска |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 17 | Подшипники колес |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (I) |  |
| 18 | Пыльники и шарниры полуосей |  |  | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 19 | Система рулевого управления |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 20 | Фильтр кондиционера воздуха | Заменяйте через каждые 15 месяцев или 24 000 км (15 000 миль) пробега | Примечание (3) |

Используемые символы:

Р: Замените

I: Проверка

- Рекомендованные операции по техническому обслуживанию для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.Если автомобиль эксплуатируется в особо пыльных условиях, фильтрующий элемент воздушного фильтра следует заменять чаще.

2.Фильтр АТF не требует технического обслуживания. Фильтр АТF должен заменяться в случае его физического повреждения, коррозии или протечки АТF.

3. Если фильтр кондиционера воздуха установлен.

WWW.SUBARY-TOMSK.RU

463-777, 463-888

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ SUBARU B9 TRIBECA с 2007 г.

КРОМЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЗОНЫ

До достижения пробега 50000 км (30000 миль) или до достижения срока эксплуатации в 48 месяцев осмотры автомобиля в рамках периодического технического обслуживания должны проводиться в соответствии с приведенной ниже таблицей. Техническое обслуживание автомобиля после указанного выше пробега или периода времени должно проводиться путем повторения операций, предусмотренных в таблице для пробега в 50000 км (30000 миль) или периода эксплуатации в 48 месяцев.

| Периодичность технического обслуживания (Количество месяцев или километров (миль), в зависимости от того, что наступит раньше) |  |
| --- | --- |
|  | Месяцы |  | 12 | 24 | 36 | 48 | Комментарии |
|  | Х 1000 км | 5 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 |  |
|  | Х 1000 миль | 3 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 |  |
| 1 | Моторное масло | R | R | R | R | R |  |
| 2 | Фильтр моторного масла | R | R | R | R | R |  |
| 3 | Фильтр кондиционера воздуха | Заменяйте через каждые 15 месяцев или 24 000 км (15 000 миль) пробега | Примечание (3) |

До достижения пробега 100000 км (60000 миль) или до достижения срока эксплуатации в 48 месяцев осмотры автомобиля в рамках периодического технического обслуживания должны проводиться в соответствии с приведенной ниже таблицей. Техническое обслуживание автомобиля после указанного выше пробега или периода времени должно проводиться путем повторения операций, предусмотренных в таблице для пробега в 100000 км (60000 миль) или периода эксплуатации в 48 месяцев.

| Периодичность технического обслуживания (Количество месяцев или километров (миль), в зависимости от того, что наступит раньше) |  |
| --- | --- |
|  | Месяцы |  | 12 | 24 | 36 | 48 | Комментарии |
|  | Х 1000 км | 1,6 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
|  | Х 1000 миль | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 |  |
| 1 | Свечи зажигания |  |  |  |  | R |  |
| 2 | Клиновидный ремень |  |  |  |  | R |  |
| 3 | Топливная магистраль |  |  | I |  | I |  |
| 4 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра |  | I | R | I | R | Примечание (1) |
| 5 | Система охлаждения |  |  | I |  | I |  |
| 6 | Охлаждающая жидкость двигателя |  |  | R |  | R |  |
| 7 | Система сцепления |  | I | I | I | I |  |
| 8 | АТF |  |  | R |  | R | Примечание (2) |
| 9 | Трансмиссионное масло переднего и заднего дифференциала |  |  | R |  | R |  |
| 10 | Тормозные магистрали |  | I | I | I | I |  |
| 11 | Тормозная жидкость |  |  | R |  | R |  |
| 12 | Тормозные колодки и диски дисковых тормозов |  | I | I | I | I |  |
| 13 | Стояночный тормоз |  | I | I | I | I |  |
| 14 | Подвеска |  |  | I |  | I |  |
| 15 | Подшипники колес |  |  |  |  | (I) |  |
| 16 | Шины типа "Т" | Проверяйте каждые 12 месяцев и заменяйте каждые 36 месяцев | Примечание (4) |
| 17 | Чехол запасного колеса |  | I | I | I | I | Модели С4, ЕА, Е2, ЕН, КS и ER |
| 18 | Пыльники и шарниры полуосей |  | I | I | I | I |  |
| 19 | Система рулевого управления (с усилителем) |  | I | I | I | I |  |

Используемые символы:

R: Заменить

I: Проверить

(I): Рекомендуется проверить для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.Если автомобиль эксплуатируется в особо пыльных условиях, фильтрующий элемент воздушного фильтра следует заменять чаще.

2.Фильтр АТF не требует технического обслуживания. Фильтр АТF должен заменяться в случае его физического повреждения, коррозии или протечки АТF.

3.Если фильтр кондиционера воздуха установлен.

4.Кроме Австралии, Мексики и Китая