WWW.SUBARY-TOMSK.RU

463-777, 463-888

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ SUBARU IMPREZA GD; GG с 2004 г.

- ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЗОНЫ

Для периодического обслуживания после прохождения автомобилем 1 20,000 км. (75,000 миль) или 96 месяцев, проводите обслуживание, ссылаясь на нижеприведенную таблицу. Для периодов обслуживания, превышающих эти периоды, проводите их регулярно каждые 120,000 км. (75,000 миль) или 96 месяцев.

| График технического обслуживания (Количество месяцев или километров (миль), в зависимости от того, что наступит раньше) |
| --- |
|  | Месяцы |  |  | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | Комментарии |
|  | Х 1000 км | 1,6 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |  |
|  | Х 1000 миль | 1 | 3 | 9 | 19 | 28 | 38 | 47 | 56 | 66 | 75 |  |
| 1. | Моторное масло |  |  | R | R | R | R | R | R | R | R |  |
| 2. | Фильтр моторного масла |  |  | R | R | R | R | R | R | R | R |  |
| 3. | Свечи зажигания | Для Турбо |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |
|  |  | Для других |  |  |  | R |  | R |  | R |  | R |  |
| 4. | Ремни приводов |  |  | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 5. | Ремень привода распредвала |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |
| 6. | Топливопровод |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 7. | Топливный фильтр |  |  |  |  | R |  |  | R |  |  |  |
| 8. | Воздушный фильтр |  |  | I | R | I | R | I | R | I | R |  |
| 9. | Система охлаждения |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 10. | Охлаждающая жидкость |  |  |  | R |  | R |  | R |  | R |  |
| 11. | Система сцепления |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I | Регулируйте свободный ход педали сцепления каждые 1,600 км (1,000 миль) |
| 12. | Система хилл-холдера |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 13. | Трансмиссионное масло МКПП |  |  |  | I |  | R |  | I |  | R |  |
| 14. | АТF |  |  |  | I |  | R |  | I |  | R |  |
| 15. | Передний и задний дифференциалы |  |  |  | I |  | R |  | I |  | R |  |
| 16. | Тормозная линия |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 17. | Тормозная жидкость |  |  |  | R |  | R |  | R |  | R |  |
| 18. | Накладки и диски дисковых тормозов |  |  | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 19. | Накладки и барабаны тормозов |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 20. | Стояночный тормоз |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 21. | Подвеска |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 22. | Подшипники колес |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (I) |  |
| 23. | Сошники и соединения осей |  |  | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 24. | Система рулевого управления |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 25. | Трос сцепления |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |

Используемые символы:

R: замена

I: осмотр

(I):  рекомендуемое обслуживание для безопасной работы автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

(1) При использовании автомобиля в условиях очень сильной запыленности, воздушный фильтр следует заменять более часто.

(2) Фильтр АТF не требует технического обслуживания. АТF фильтр требует замены когда он имеет физические повреждения или когда АТF протекает.

WWW.SUBARY-TOMSK.RU

463-777, 463-888

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ SUBARU IMPREZA GP; GG с 2004 г.

- КРОМЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЗОНЫ

Для периодического обслуживания после прохождения автомобилем 50,000 км. (30,000 миль) или 48 месяцев, проводите обслуживание, ссылаясь на нижеприведенные таблицы. Для периодов обслуживания, превышающих эти периоды, проводите их регулярно каждые 50,000 км. (30,000 миль) или 48 месяцев.

| Периодичность технического обслуживания (Количество месяцев или километров (миль), в зависимости от того, что наступит раньше) |  |
| --- | --- |
|  | Месяцы |  | 12 | 24 | 36 | 48 | Комментарии |
|  | Х 1000 км | 5 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 |  |
|  | Х 1000 миль | 3 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 |  |
| 1. | Моторное масло |  | R | R | R | R |  |
| 2. | Фильтр моторного масла |  | R | R | R | R |  |

Для периодического обслуживания после прохождения автомобилем 100,000 км. (60,000 миль) или 48 месяцев, проводите обслуживание, ссылаясь на нижеприведенные таблицы. Для периодов обслуживания, превышающих эти периоды, проводите их регулярно каждые 100,000 км. (60,000 миль) или 48 месяцев

| Периодичность технического обслуживания (Количество месяцев или километров (миль), в зависимости от того, что наступит раньше) |  |
| --- | --- |
|  | Месяцы |  | 12 | 24 | 36 | 48 | Комментарии |
|  | Х 1000 км | 1,6 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
|  | Х 1000 миль | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 |  |
| 3. | Свечи зажигания | Для Турбо |  |  |  |  | R |  |
|  |  | Для других |  | R | R | R | R |  |
| 4. | Ремни приводов |  | I | I | I | I |  |
| 5. | Ремень привода распредвала |  |  |  |  | R |  |
| 6. | Топливопровод |  |  | I |  | I |  |
| 7. | Топливный фильтр |  |  | R |  | R |  |
| 8. | Воздушный фильтр |  | I | R | I | R |  |
| 9. | Система охлаждения |  |  | I |  | I |  |
| 10. | Охлаждающая жидкость |  |  | R |  | R |  |
| 11. | Смесь холостого хода | I | I | I | I | I | Для моделей с каталитическим преобразователем |
| 12. | Система сцепления |  | I | I | I | I | Регулируйте свободный ход педали сцепления каждые 1,600 км |
| 13. | Система хилл-холдера |  | I | I | I | I |  |
| 14. | Трансмиссионное масло |  |  | R |  | R |  |
| 15. | АТF |  |  | R |  | R |  |
| 16. | Передний и задний дифференциалы |  |  | R |  | R |  |
| 17. | Тормозная линия |  |  | I |  | I |  |
| 18. | Тормозная жидкость |  |  | R |  | R |  |
| 19. | Диски и накладки дисковых тормозов |  | I | I | I | I |  |
| 20. | Накладки и барабаны тормозов |  |  | I |  | I |  |
| 21. | Стояночный тормоз |  | I | I | I | I |  |
| 22. | Подвеска |  | I | I | I | I |  |
| 23. | Подшипники колес |  |  |  |  | (I) |  |
| 24. | Сошники и соединения осей |  | I | I | I | I |  |
| 25. | Система рулевого управления (усилитель руля) |  | I | I | I | I |  |
| 26. | Трос сцепления |  |  |  |  | R |  |

Используемые символы:

Р:    замена

I:      осмотр

(I) или (R): рекомендуемое обслуживание для безопасной работы автомобиля.